## Slide 1
Тема 1: Стрілецька зброя та поводження з нею
Розділ V
Вогнева підготовка

## Slide 2
Мета уроку:
Сформувати у студентів поняття про стрілецьку зброю та необхідність дотримання заходів безпеки при проведенні стрільб із стрілецької зброї.

## Slide 3
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ
1. Вогнева підготовка є одним з основних видів загальної підготовки військовослужбовця. Зміст вогневої підготовки передбачає оволодіння вами знаннями про сучасні види озброєння, будову тих його видів, якими оснащуються сучасні ЗСУ; 2. Вогнева підготовка передбачає сформувати у вас уміння та навички із підготовки зброї, а саме гвинтівки та автомата, до стрільби, порядку догляду за зброєю та поводженню з нею під час виконання стрільби, після завершення стрільби. Одним із найважливіших моментів у цьому процесі належить заходам безпеки, які вживаються для запобігання нещасних випадків; 3. Вогнева підготовки навчить користуватись деталями зброї для визначення відстаней до об'єктів.

## Slide 4
Забороняється:
  вести стрільбу з несправної зброї;
  підходити і брати зброю на вогневому рубежі без дозволу керівника стрільби;
  заряджати і передавати зброю без команди керівника
  прицілюватись навіть з незарядженої зброї, якщо біля мішені перебувають люди;
  спрямовувати зброю вбік, назад, а також на людей, в якому б стані зброя не була;
  виносити заряджену зброю з лінії вогню;
  перебування на лінії вогню осіб, які не входять до зміни, що стріляє;
  залишати на лінії вогню заряджену або з відкритим затвором зброю.
2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПОВОДЖЕННЯ
ЗІ ЗБРОЄЮ

## Slide 5
3. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ
Види стрілецької зброї можна виділити за такими ознаками: - призначення; - ступінь автоматизації; - калібр; - бойові можливості. Іноді виділяють види стрілецької зброї ще за такими ознаками: - кількість обслуговуючих зброю військовослужбовців; - спосіб тримання під час стрільби; - конструкція ствола; - характер джерела енергії для метання куль; - кількість стволів.

## Slide 7
Види стрілецької зброї за бойовими мож­ливостями

## Slide 8
Види стрілецької зброї за бойовими мож­ливостями

## Slide 9
Порівняльна характеристика індивідуальної стрілецької зброї армій різних держав світу

## Slide 10
Призначення, будова та бойові можливості ПМ
Пістолет Макарова, знаходиться на озброєнні з 1951 р. в деяких країнах колишнього Варшавського договору, Китаї та ін.
Призначений для ведення вогню у ближньому бою и є особистою зброєю офіцерського складу збройних сил і співробітників силових структур держав. В конструкції пістолета використана популярна схема німецького 7,65-мм Вальтера РР зразка 1927 р.

## Slide 12
Малокаліберної гвинтівка ТОЗ-8
Малокаліберна гвинтівка ТОЗ-8, калібру 5,6 мм з відкритим сектором прицілу призначення, для початкового навчання стрільби і тренування стрільців.
Калібр ствола, мм 5,6 Довжина гвинтівки,мм-1113 Довжина ствола,мм-640 Довжина прицільної лінії,мм-587 Прицільна дальність,м-250 Найбільш дальність польоту кулі, м –1200 | Убивча сила,м-800 Початкова швидкість польоту кулі ,м-280 Скорострільність, пострілів/хв.-10 Число нарізів-4 Вага,кг-3,12

## Slide 13
Форт-9 – маленький и компактный пистолет скрытого ношения, предназначен для сотрудников
силовых структур в качестве оружия самообороны. Обладая боезапасом, равным боезапасу большинства
современных служебных револьверов, «Форт-9» заметно выигрывает по компактности и габаритным размерам.
Калибр - 9 mm Kurz Принцип действия - Свободный затвор Ударно-спусковой механизм - Только самовзводом Общая длина, мм - 147 Высота, мм - 114 Ширина, мм - 27 | Длина ствола, мм - 77,3 Масса c пустым магазином, кг - 0,49 Начальная скорость полета пули, м/с - 250±20 Вместимость магазина, шт - 7 Нарезы - 6 канавок

## Slide 14
Калибр - 9 mm Makarov 9 mm Kurz Принцип действия - Свободный затвор Ударно-спусковой механизм - Одинарного и двойного действия Общая длина, мм - 180 Высота, мм - 131 | Ширина, мм - 33 Длина ствола, мм - 95 Масса c пустым магазином, кг - 0,83 Начальная скорость полета пули, м/с - 320±15 (9 mm Makarov) 270±15 (9 mm Kurz) Вместимость магазина, шт - 12 (9 mm Makarov) 14 (9 mm Kurz) Нарезы -6 канавок
Форт-12 – полуавтоматический пистолет калибра 9х18 мм с эффективной дальностью действия до 50 м. Достаточно сбалансирован и сочетает в себе все основные качества боевого пистолета: металлическая рамка, обеспечивающая надежность и прочность, вместительный магазин, надежная система предохранителей с возможностью блокирования курка, как на боевом, так и на предохранительном взводе, относительно небольшие размеры делающие его удобным для постоянного ношения. Благодаря этому «Форт-12» был принят на вооружение подразделений силовых структур Украины. Пистолет может быть дополнительно укомплектован устройством для снижения уровня звука, лазерным целеуказателем или тактическим фонарем.

## Slide 15
Форт-224 - укороченная модификация штурмовой винтовки «Форт-221» калибра 5,56х45мм, предназначена
для бойцов спецподразделений. Модель может быть укомплектована тактическим фонарем, лазерным
целеуказателем, оптическим прицелом с 3-х или 4-х кратным приближением, прибором ночного видения.
Калибр, мм - 5,56х45 Принцип работы - Действие газов на головку поршня Общая длинна, мм - 585 Высота, мм - 300 Ширина, мм - 82 Длина ствола, мм - 330 Масса с пустым магазином, кг - 3,6 | Масса со снаряженным магазином, кг - 4,0 Вместимость магазина - 30 Усилие спуска, кг - 2,5-4,5 Начальная скорость полета пули, м/с - 860 Темп стрельбы (выстрелов/мин) - 700-1000 Нарезы - 6 канавок

## Slide 16
АКМ-Ф - представляет собой модернизированный автомат Калашникова АК-47. Для повышения тактико-технических характеристик базовой модели были заменены все пружины и отрегулирован спусковой механизм с заменой рычага автоматического спуска что обеспечило более плавный спуск. Также для повышения характеристик точности установлен ряд деталей, а именно: газовая трубка с планкой Пикатинни для установки оптического или коллиматорного прицела, анатомическая пистолетная рукоятка, а также цевье с передней рукояткой или сошками. Кроме того вместо дульной гайки устанавливается дульный компенсатор для уменьшения увода ствола при стрельбе очередями.
Калибр, мм - 7,62х39 Принцип работы - Действие газов на головку поршня Общая длина, мм - 890 Длина со сложенным прикладом, мм - Высота, мм - 265 Ширина, мм - 85 | Длина ствола, мм - 415 Масса с пустым магазином, кг - 3,1 Вместимость магазина - 30 патронов Усилие спуска, кг - 2,0-3,0 Начальная скорость полета пули, м/с - 715±10 Нарезы - 4 канавки

## Slide 17
АКМC-Ф - представляет собой модернизированный автомат Калашникова АК-47. Для повышения тактико-технических характеристик базовой модели были заменены все пружины и отрегулирован спусковой механизм с заменой рычага автоматического спуска что обеспечило более плавный спуск. Также для повышения характеристик точности установлен ряд деталей, а именно: газовая трубка с планкой Пикатинни для установки оптического или коллиматорного прицела, анатомическая пистолетная рукоятка, а также цевье с передней рукояткой или сошками. Кроме того вместо дульной гайки устанавливается дульный компенсатор для уменьшения увода ствола при стрельбе очередями. На данную модель устанавливается складной вниз приклад оригинальной конструкции.
Калибр, мм - 7,62х39 Принцип работы - Действие газов на головку поршня Общая длина, мм - 890 Длина со сложенным прикладом, мм - 640 Высота, мм - 265 Ширина, мм - 85 Длина ствола, мм - 415 Масса с пустым магазином, кг - 3,3 Вместимость магазина - 30 патронов Усилие спуска, кг - 2,0-3,0 Начальная скорость полета пули, м/с - 715±10 Нарезы - 4 канавки

## Slide 18
Снайперская винтовка калибра 7,62х51мм Форт-301 - полуавтоматическое оружие поддержки, предназначенное для ведения прицельного огня на больших расстояниях. Характеризуется простотой и надежностью конструкции, удобством эксплуатации. Штатно укомплектована складным вбок прикладом, 6-ти кратным оптическим прицелом и складными сошками.
Калибр - 7,62x51 мм Принцип работы - Действие газов на головку поршня Общая длина, мм - 1115 Длина со сложенным прикладом, мм - 840 Высота, мм - 266 Ширина, мм - 85 Длина ствола, мм - 584 Масса с пустым магазином, кг - 6,9 | Масса со снаряженным магазином, кг - 7,4 Вместимость магазина - 25 патронов Усилие спуска, кг - 1,6 – 2,5 Начальная скорость полета пули, м/с - 800±20* Нарезы - 4 канавки *Примечание: средняя скорость пули может изменяться в зависимости от технических характеристик патрона.

## Slide 19
Форт 401 - легкий пулемет калибра 5,56х45мм (7,62x51мм) предназначен для повышения огневой мощи боевых подразделений и соответствует всем требованиям современных боевых действий. Вести огонь из Форт-401 можно как с рук или сошек, так и со специального крепления установленного на транспортных средствах. Конструктивно Форт-401 - пулемет с воздушным охлаждением ствола, ствол быстросъемный, выпускается в двух модификациях: стандартный и укороченный. Подача боеприпасов селективная – двух типов: основная - при помощи рассыпной ленты и от магазинов Форт-221. Лента на 150-200 патронов может использоваться как сама по себе, так и из мягкого штурмового барабана. В штатную комплектацию Форт-401 входит складной приклад, съемные сошки и рукоятка для переноски расположенная на стволе. Дополнительно возможна установка различных прицелов на планку Пикатинни сверху на ствольной коробке и передней рукоятки под цевьем.
Калибр, мм - 5,56х45 / 7,62х51 Принцип работы - Действие газов на головку поршня Общая длина, мм - 890 Длина со сложенным прикладом, мм - 680 Высота, мм - 220 (5,56х45) 245 (7,62х51) Ширина, мм - 135 Длина ствола, мм - 330/460 (5,56х45) 330 (7,62х51) | Масса, кг- 8,1 Масса со снаряженным штурмовым барабаном, кг - 10,3 Емкость барабана - 150 и 200 патронов (5,56х45) 200 и 300 патронов (7,62х51) Усилие спуска, кг - 4,0-5,0 Начальная скорость полета пули, м/с - 800 (5,56х45) 840 (7,62х51) Темп стрельбы (патронов/мин) - 800-1200 (5,56х45) 650-1000 (7,62х51) Нарезы - 6 канавок

## Slide 20
Травматический пистолет Форт-17Р кал. 9 мм Р.А. является современным эргономичным образцом травматического оружия. Благодаря использованию новейших технологий и материалов, массу пистолета удалось значительно снизить по сравнению с предыдущими моделями, что является особенно важным при длительном ношении оружия во время выполнения служебных обязанностей. Пластиковая рамка, изготовленная из композитного полиамида с высокой ударной и термической прочностью, более износостойкая и не потеряет "товарный вид" даже после многократных извлечений из кобуры.
Калибр - 9 мм P.A. / .45 Rubber Принцип действия - Свободный затвор Ударно-спусковой механизм - Одинарного или двойного действия Габариты (мм): Общая длина - 180 Высота - 130 Ширина - 32 | Длина ствола - 95 Масса c пустым магазином (кг) - 0,68 Начальная скорость полета пули (м/с) - 300±20 (9 мм P.A.) 257±20 (.45 Rubber) Вместимость магазина (шт) - 12 (9 мм P.A.) 8 (.45 Rubber)